# Protokol o analýze venkovního ovzduší

č. 10252/1483/Pu/TAM/49/08

| Počet výtisků: 3: č. 1 ZÚ Pardubice č. 2, 3 Správa letiště | Počet listů: 2 |
| --- | --- |
| Výtisk č.: 3 | List č.: 1 |
| Příloha 1 (2 s), 2 (2 s), 3 (2 s), 4 (1 s), 5 (1 s), 6 (1 s), 7 (1 s), 8 (6 s), 9 (5 s), protokol 2008/013/13 (18 s) | Počet příloh: 10 |

Zadavatel:	Správa letiště Praha, s.p.

K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

Úvod: 	Měření bylo provedeno na základě smluvního ujednání Správy letiště Praha, s.p., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, č. LOM/RSN/3615/2008/RIZ/ZPR, č. CE6 00/27/08 na měření imisí určeného k další expertíze .

Místo měření a odběru vzorků ovzduší:     Měřicí místo Jeneč - viz přílohy 1 a 2

Souřadnice GPS – Lat/on:

s.š. 50o05´63´´8, v.d. 14o´12´65´´2, 359 n.m.

Měřicí místo Přední Kopanina - viz příloha Protokol 2008/013/13

Souřadnice GPS – Lat/on:

s.š. 50o07´23´´9, v.d. 14o´18´02´´8

Letištní plocha:

Měřicí místo 1 – viz příloha 1 a 2

Souřadnice GPS – Lat/on:

s.š. 50o07´05´´1, v.d. 14o´16´36´´4, 345 n.m.

Měřicí místo 2 – viz příloha Protokol 2008/013/13

Souřadnice GPS – Lat/on:

s.š. 50o06´24´´2, v.d. 14o´15´25´´5.

Doba měření a odběru vzorků ovzduší:	26. 6. 2008 – 28. 6. 2008

Měření a odběr vzorků provedl:		Pavel Kramář , Ing. Vladimír Kraják

Stanovované parametry:	oxidy dusíku (NOx) - oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO), oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2), ozón (O3), suspendované částice frakce PM10), těkavé organické látky (VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), klimatické podmínky.

Použité přístroje:	měřicí vůz Mercedes-Benz vybavený firmou Horiba:

použito: automatické analyzátory fy. Horiba a meteorologie fy. Thies-Clima, prachoměr  zn. FAG

odběrové zařízení na sorpční trubičky fy. Horiba

velkokapacitní odběrové zařízení Digitel

čerpadlo M 401, bubnový plynoměr PL 0,1

plynový chromatograf Agilent GC6890/MS5973

Zkušební metody:

Stanovení analyzátory:

oxid siřičitý	(princip ultrafialové fluorescence)			SOP č. I-1 akreditovaná metoda

oxidy dusíku	(princip detekce chemiluminiscenčního záření)	SOP č. I-2 akreditovaná metoda oxid uhelnatý	(princip absorpce infračerveného záření)		SOP č. I-3 akreditovaná metoda

ozón		(princip absorpce ultrafialového záření)		SOP č. I-4 akreditovaná metoda

polétavý prach	(princip absorpce (-záření)				SOP č. I-5 akreditovaná metoda

klimatické podmínky (teplota, tlak, vlhkost, směr a rychlost větru, sluneční záření)

neakreditovaná metoda

- kontinuální měření

Měření na lokalitách Přední Kopanina a měřicí místo č. 2 na letištní ploše zajistil formou subdodávky Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, centrum hygienických laboratoří, pracoviště Kladno (přiložený akreditovaný a autorizovaný protokol  č. 2008/013/13).

Manuální metody:

Těkavé organické látky (VOC) po záchytu na sorpční trubici a termální desorpci metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (subdodávka Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové)

neakreditovaná metoda

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po záchytu na tandem filtrů quarz – PUF (subdodávka Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové)

akreditovaná metoda

Nejistota měření:	10%

Nejistota měření je stanovena jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k = 2 pro 95 % interval spolehlivosti.

Odběr vzorků:

Vzorky ovzduší byly odebírány sondou umístěnou v měřícím voze. (Ústí sondy bylo ve výšce 6 m nad zemí. Spodní část sondy je vybavena čerpadlem, které zajišťuje stálý přísun analyzovaného ovzduší k přístrojům.)

Vzorky pro stanovení PAH byly odebrány pomocí smluvně zajištěného velkoobjemového odběrového zařízení Hi-Volume-Sampler Digitel.

Výsledky měření:

Viz přílohy č. 3 – 9.

Protokol zpracoval: Ing. Vladimír Kraják

V Pardubicích  dne:  28. 7. 2008

### Ing. Vladimír Kraják

ved. hygienických laboratoří